Высокоскоростной сканер документов  Элар Скамакс 5000М

Назначение:

Сканер предназначен для высокоскоростного промышленного сканирования несброшюрованных документов различного типа и широкого спектра форматов (от чека 20х60мм до каротажной ленты формата A3). Суточная загрузка до 60 тыс. листов в сутки и более при многосменной работе.

Функциональные возможности:

Скамакс 5000М обеспечивает:

- сканирование c разрешением 75/100/150/200/240/300/400dpi по выбору;

- оптическое разрешение 400 dpi;

- режимы сканирования: черно-белый, оттенки серого;

- скорость сканирования (200dpi):

при одностороннем режиме (модель Скамакс 5000М-СС/5000ММ-СС) - 230 cтр/мин (A4,    альбом);

при двухстороннем режиме (модель Скамакс 5000М-ДС/5000ММ-ДС) -  460 cтр/мин (A4, альбом);

- форматы сканируемых документов от 28х60 мм до 317,5х4000 мм;

- аппаратный интерфейс Ultra 160 SCSI;

- объем автозагрузчика: 45 мм  или 450листов (80г/м2);

- автоматическая подача документов с регулировкой силы вылистывания или ручная подача документов;

- многоуровневое определение двойного захвата – пьезокерамический ультразвуковой датчик и контроль длины листа;

- интеллектуальный контроль движения бумаги в тракте;

- гамма – коррекция и динамическая бинаризация с возможностью просмотра результата в режиме реального времени;

- возможность интеграции рабочей станции непосредственно в корпус сканера;

Прецензионная CCD-камера и встроенные функции улучшения изображений Элар Скамакс 5000М позволяют получать чистые образы документов даже с тонированных и малоконтрастных документов.

Русскоязычная сенсорная панель управления сканером обеспечивает простоту и удобство работы оператора. Наглядные пиктограммы кнопок управления, полные сообщения об ошибках и текстовые подсказки исключают необходимость пользоваться какими-либо справочными пособиями и переключать внимание на монитор компьютера.

Благодаря интегрированному столу с возможность регулировки высоты каждый оператор может зафиксировать наиболее удобное для него положение. При этом эта высота стола будет сохранена и в следующий раз оператору достаточно будет выбрать в меню собственное имя и стол автоматически подниматься или опуститься на заданный ранее уровень.

Сканер производит компактные, высокоинформативные образы документов в формате TIFF G4. Файлы полностью отвечают задачам архивирования и обработки средствами автоматического распознавания OCR/ICR.

Модуль двухкоординатного динамического контраста (DT-plus) позволит проявить все нюансы слабо читаемого документа, сделать его компактным и отлично подходящим для дальнейшей автоматизированной обработки и архивации

Сканер настраивается на различную толщину бумаги и обладает высокой надежностью протяжки документов (возможность замятия документов любого типа внутри сканера конструктивно исключена).

В стандартной конфигурации сканера реализована безошибочная технология ультразвукового контроля двойной протяжки. Она отличается от других технологий реализацией (остановка загрузки сдвоенного листа до втягивания в сканер) и надежной работой с разно толщинными и разно форматными документами.

Простота современной кинематической схемы и отсутствие в конструкции протяжного тракта расходных элементов и пластмассовых поверхностей , требующих замены в ходе многолетней интенсивной эксплуатации, обеспечивает низкие текущие расходы на содержание сканера. К заменяемым элементам относится лишь комплект захватных ремней и роликов отсечки, не являющиеся сложными и дорогими.

Требования к электрической сети:

Максимальная потребляемая мощность - 160 Вт

Номинальное напряжение – 220-230 В

Номинальная частота: 50-60 Гц

Размеры:

- Ширина – 1050 мм

- Глубина – 850 мм

- Высота – 1280 мм

Вес – 110 кг

Комплектация:

Полный комплект поставки формируется из выбранной модели сканера, интерфейсного комплекта подключения к PC, руководства пользователя на русском языке, комплекта калибровочной бумаги (10 листов), щетки для чистки ламп, дополнительных устройств и опций по выбору. При поставке полного комплекта обеспечивается бесплатная инсталляция, запуск и старт-обучение персонала

#### Минимальные требования на конфигурацию рабочей станции:

- Pentium IV 2.8 GHz

- 1 Gb RAM

- материнская плата, поддерживающая PCI-64

- SCSI-адаптер 29160, PCI-64

- Video 128 Mb

Операционная система Windows 2000 или Windows XP строго рекомендуется!

Дополнительные модули, компоненты и расходные материалы:

- Профессиональное программное обеспечение сканирования

- Станция сканирования

- Принтер струйной надпечатки документов (до 32 алфавитно-цифровых символов);

- Фильтр отсечки специальных цветов;

- Запасные захватные ремни и противоходные ролики;

Корпорация «Электронный архив»

Тел.: (495)792-31-31	Факс: (495) 251-36-03
E-mail: info@elar.ru	 Web-сайт: www.elar.ru